## Slide 1: 应用程序稳态测试系统
计52 于纪平
计55 张瑞喆
计55 王逸松

## Slide 2: 全程回顾

## Slide 3: 背景——竞赛测时不准问题
在ACM-ICPC、NOI系列赛等大学生、中学生程序设计竞赛中，采取运行程序并输入指定数据的方式评测选手程序的效率和正确性
Win/Linux下，多次运行同一个程序，测定得到的时间有差异
存在一定的稳定性问题

## Slide 4: 背景——标准竞赛题目
我们约定：一般的形式是，需要选手完成某个函数的实现，约定接口的功能。
例如：选手需要完成一个函数 ，对给定整数数组进行升序排序。
需要在规定的时间和内存限制下得到正确的答案。典型的限制为1秒和256MB。
选手完成的程序能满足要求当且仅当其程序的时间、内存都符合题目要求，且得到了正确的答案。
时间限制按照user time计算。
内存限制按照最大驻留集计算。
最终，交互程序会把函数返回的结果保存到文件，与标准答案比对计算出选手的得分。

## Slide 5: gcc main.c sort.c -o main && time ./main
====== sort.h ====== void sort(int *, int);
//这些代码是题目提供的
====== sort.c ====== #include “sort.h” // 这些代码是选手补充的 static void swap(int *x, int *y){...} void sort(int *a, int n) { for(int i = 0; i < n; i++) for(int j = 1; j < n; j++) if(a[j] > a[j - 1]) swap(&a[j], &a[j - 1]); }
====== main.c ======
//这些代码是题目提供的 #include <......> #include “sort.h” int read_int(){...} void write_int(int x){...} int main() { int n = read_int(); int *a = (int *) malloc(...); for(int i = 0; i < n; i++) a[i] = read_int(); clock_t start = clock(); sort(a, n); write_int(clock() - start); for(int i = 0; i < n; i++) write_int(a[i]); }

## Slide 6: 项目目标

## Slide 7: 我们要实现的目标
在评测程序时，应当完成三种情况下的稳定：
  被评测程序能稳定运行，不会因为高频的中断导致系统的测时误差被放大
  被评测程序能分配到连续的一段内存，不论在什么时候，之前运行过什么程序时运行，在Cache命中率方面能保持一致
  被评测程序运行时，独享Cache和内存，不会受到其他因素干扰

## Slide 8: 达到目标所面临的三大问题
问题一：现有系统中，无论是晃动鼠标还是系统调度其他进程，都会给运行中的进程带来中断，中断过程中执行的其他操作则会不同程度地影响Cache中的内容。
问题二：竞赛程序往往需要大量的访存操作，而分配的内存连续与否，也决定了访存时的命中率，每次运行时，内存连续性是与物理内存在运行前的空闲状态有关的。
问题三：DMA设备可能会直接访存，占用内存带宽，而多核系统中，L3 Cache则会被其他核共享。

## Slide 9: 解决方案

## Slide 10: 如何完成工作？-中断问题
支持一个新的系统调用“评测”：表示暂时关闭系统中断，仅保留异常处理和用于检测超时的时钟。
用于检测超时的时钟只会在时间用尽时触发中断，宣布选手程序超过时间限制。
在进入被评测的函数之前，由评测库触发这个系统调用。
这样，在被测函数运行过程中，不会出现外部引发的中断。

## Slide 11: 如何完成工作？-物理内存位置混乱问题
在系统调用“评测”中，增加一个参数，表示需要先整理系统内存碎片。
整理方案如下：
将所有程序占用的内存块，向低地址整理，移动成连续的内存块。
判断在高地址区，有没有连续的足量的内存可以使用。
  若无，则提示内存不足，不应当进行测试。
  若有，则分配高地址区的连续内存给被测程序。

## Slide 12: 如何完成工作？-资源共享问题
在系统调用“评测”中，增加一个参数，表示拒绝资源共享。
如果该参数为True，则对设备做出如下限定：
  其他处理器不得运行程序
  关闭外部设备的DMA功能

## Slide 13: 完成情况

## Slide 14: 框架基础
以JOS lab4为基础，参考了JOS lab5 lab6和ucore的代码
  lab4中已支持了多核、多任务
选取JOS的优点
  已有系统调用数较少，每个功能简单（微内核）
  物理内存采用简单的页式管理，不与磁盘交换，可改动空间较大
  可能的外部设备和中断来源较少，不能加载内核模块，便于处理

## Slide 15: 系统稳态处理
改变内存分配机制——整理内存，分配连续的内存
改变时钟中断触发频率
关闭其他中断（包括键盘、网卡等）

## Slide 16: 系统调用设计
已有进程管理、文件操作等系统调用，用户库可以实现前述所有标准库函数
我们新设计的系统调用均为评测相关的系统调用
设计了三个新的系统调用，用于支持评测

## Slide 17: 系统调用设计
sys_enter_judge(void *eip, struct JudgeParams *prm)
交互库调用：eip为被测函数指针；prm为评测参数，包括时间和空间限制、允许的系统调用列表、是否进行内存整理、允许访问的地址范围等
操作系统将阻塞当前进程，直到评测程序同意此次评测后安排被测函数运行；评测结束后，该系统调用返回

## Slide 18: 系统调用设计
sys_accept_enter_judge(envid_t envid, struct JudgeResult *res)
评测程序调用：envid为被测进程号，res为接收评测结果的指针，内容包括评测结果（正常、超时、运行错误、非法系统调用等）和时间、空间使用量
返回值：如果被测进程未申请评测则立刻返回失败，否则在测试完毕后返回成功

## Slide 19: 系统调用设计
sys_quit_judge()
退出当前进程的评测状态，不返回（而是退出到当时sys_enter_judge的下一条指令）

## Slide 20: 测试结果

## Slide 21: 消除Linux系统中80%的不稳定因素
被测程序 | 选择排序 |  | 快速排序 | 
操作系统 | 我们的工作 | Linux | 我们的工作 | Linux
时间均值 | 15436.01 | 14792.59 | 1312.46 | 971.76
时间标准差 | 3.2407 | 15.2800 | 0.2438 | 0.9715
标准差/均值 | 0.021% | 0.103% | 0.019% | 0.100%
* 单位：毫秒
“不稳定因素”以标准差/均值计
在Linux下测定的为用户态时间（User time）

## Slide 22: 实际应用

## Slide 23: 与OJ对接的准备
调通了实体机上的网卡
设定了从网络接收评测任务的协议

## Slide 24: OJ平台的建立
建立了OJ平台
接入了我们的系统进行评测
http://oj.wys.life:10086/

## Slide 25: OJ平台的运行
稳定试运行了一周时间
建立了约有50人的用户群，人员来自于算法竞赛选手和爱好者
总提交量917

## Slide 26: 未来工作

## Slide 27: 举办竞赛
在OJ上举办比赛，使用稳态评测系统
因为系统具有稳定的特性，可以稳定测出程序的微小差别
意义：
  帮助选手提高优化代码的能力
  帮助更多人学习实现方法对程序效率的影响
计划：
  按照程序运行时间计算出每位选手在一道题上的得分
  正确程序的得分为：最快程序运行时间/当前程序运行时间
  计算总得分

## Slide 28: 致谢
感谢陈渝老师向勇老师对我们的指导
感谢唐适之、谭闻德同学对我们提出重要意见
感谢操作系统实验室提供硬件支持
感谢大实验环节的设定，为我们提供了挑战
感谢大家的聆听

## Slide 29: 谢谢观看